## Slide 1
Klaus Patzwall / Thomas Beil
Sicherheitsingenieure
Arbeitsschutz für
Führungskräfte Zentrale und BT FVI,
Forstamtsleiter und Sicherheitsbeauftragte 2019:
Auswertung Unfallgeschehen 2018
Notes: Stand: 04.03.2019

## Slide 2: Inhalte / Schwerpunkte
Unfälle aus 2018
Statistische Auswertung

## Slide 3: Unfall Holzeinschlag
FoA Güstrow 15.03.2018
Der Forstwirt war zum motormanuellen Gassen-aufhieb in einem Laubholzbestand eingesetzt.
Beim Weitergehen rutschte der Fw auf einem am Boden liegenden Totholzrest aus und fiel mit dem rechten Knie auf einen Baumstubben.
Meniskus- und Kreuzbandriss
176 KT

## Slide 4: Unfall Holzeinschlag
FoA Karbow 23.01.2018
Die Herren S und L waren in einem 100-jährigen Buchen-bestand tätig. Nachdem L eine hängende Buche (BHD 45 cm, Länge 30m) vom Stammfuß getrennt hatte, wollte S das angeschlagene Seil in eine geeignete Position bringen. In diesem Moment geriet die Buche plötzlich ins Fallen und rutschte leicht seitlich nach hinten. S wurde am Oberschenkel getroffen
Fraktur des Oberschenkel-Kopfes
146 KT

## Slide 5: Unfall Holzrückung / Technik
FoA Jasnitz 28.08.2018
Der Forwarderfahrer war mit Holzrückearbeiten im Nachbar-FoA beauftragt. Beim Absteigen von der Maschine rutschte er auf einem Ast aus und fiel auf die linke Schulter. Trotz Schmerzen arbeitete er weiter. Erst 9 Tage später suchte er wegen nicht nachlassender Schmerzen den Haus- und anschließend den D-Arzt auf.
Haarriss im linken Schultergelenk
121 KT

## Slide 6: Unfall Holzrückung / Technik
FoA Grevesmühlen 13.02.2018
Herr K war als Anschläger dem Rücketraktoristen zur Unterstützung zugewiesen. Dieser fuhr rückwärts an einen Stamm heran. K griff nach dem Seil, um es zum Stamm zu ziehen. Der Traktorist betätigte den Schalter zum Lösen des Seils. Dabei gab es einen kurzen Einzug-Ruck an der Winde. Dadurch wurde die rechte Hand von K gequetscht.
Frakturen und Quetschungen v.a. Mittel- und Zeigefinger
120 KT

## Slide 7: Sonstiger Unfall
BT FVI 03.04.2018
Beim Betreten ihres Büros stolperte Frau G über die Türschwelle und verdrehte sich das linke Knie
Zerrung im Kniebereich
74 KT

## Slide 8: Sonstiger Unfall
FoA Sandhof 16.08.2018
Beim Abladen von Laub und damit im Zusammen-hang stehendem Absteigen vom PKW-Anhänger ist Herr B von der Hängerzuggabel abgerutscht und mit dem rechten Knie auf dem Waldboden aufgeschlagen.
Prellung / Stauchung
72 KT

## Slide 9: Unfall Holzeinschlag
FoA Jägerhof 15.10.2018
Herr B. fällte in einem Erlenbestand mit hohem Anteil an Stockausschlägen, in entsprechender Höhe nicht fachgerecht:
Fällschnitt extrem geneigt und komplett totgeschnitten
der Baum rutschte vom Stubben, traf Herrn B am Unterschenkel und fiel in die entgegengesetzte Richtung
darüber hinaus hatte B keinen Hammer und Keil dabei !
Fraktur rechter Unterschenkel
77 + x KT

## Slide 10: Das ging dann wohl nach hinten los !

## Slide 11: Einige Zahlen zur Jahresauswertung

## Slide 12: Statistische Auswertung Unfallgeschehen 2018
Meldepflichtige Unfälle 58 ( - 15 )
 davon tödliche Unfälle 0
nichtmeldepflichtige Unfälle 12
Holzernte 23 Unfälle ( - 2 )
  Davon maschinell 1
  Davon motormanuell 20
  Davon Holzrücken 2
Nebennutzung 0 (2) Bestandesbegründung 2 (8)
Bestandespflege 1 (4) Forstschutzmaßnahmen 5 (4)
Wege- u. Wasserbau 1 (1) Wegeunfälle 2 (3)
Sonst. AU / DU 20 (21) Jagdunfälle 2 (5) (Klammerwerte 2017)

## Slide 13: Unfallstatistik (absolut) LFV M-V

## Slide 14: Unfallquote LFV M-V

## Slide 15: Entwicklung der Gesamt-Unfallquote seit Bestehen der Landesforstanstalt
Linearer Durchschnitt

## Slide 16: Entwicklung der Gesamt-Unfallquote seit Bestehen der Landesforstanstalt
Kumulierter Mittelwert

## Slide 17: Holzeinschlag
39,65 % (23 Unfälle) Anteil am Gesamtunfallgeschehen (58 Unfälle)
Dabei entfallen auf besonders unfallträchtige Tätigkeiten :
Baumaufsuchen 30,4 % ( 7 )
Fällen 8,7 % ( 2 )
Zufallbringen 4,3 % ( 1 )
Entasten 4,3 % ( 1 )
Einschneiden 17,4 % ( 4 )
Rücken 17,4 % ( 4 )
Sonstiges 17.4 % ( 4 )

## Slide 18: Wesentliche Unfallursachen bezogen auf AU Waldarbeiter (GSG)
Stolpern, Stürzen 33,3 % (30,5) 100 % (62,5)
Getroffen werden durch Äste oder Zweige Bäume oder Baumteile 28,89 % (29) 0 % (0)
Einwirkung von Betriebsmitteln 17,78 % (20,5) 0 % (25)
(Klammerwerte 2017)

## Slide 19: Wesentliche Unfallursachen bezogen auf AU Auszubildende
Stolpern, Stürzen 50 % (0)
Getroffen werden durch Äste oder Zweige Bäume oder Baumteile 0 % (25)
Einwirkung von Betriebsmitteln 0 % (50)
Sonstiges 50 % (0)

## Slide 20: Wesentliche Unfallursachen bezogen auf DU /AU Beamte / Angestellte
Stolpern, Stürzen 45,5 % (30) 0 % ( 100)
Getroffen werden durch Äste oder Zweige Bäume oder Baumteile 9 % (0) 0 % ( 0 )
Einwirkung von Betriebsmittel 9 % (10) 0 % ( 0 )
sonstiges 36,4 % (60)

## Slide 21: Unfallbedingte Ausfalltage alle Unfälle – Landesforst MV
1610 KT durch 58 meldepflichtige Unfälle ( - 443 KT)
       27,76 KT / U ( - 0,5 )
26 KT durch 12 nicht meldepflichtige Unfälle
202 KT als Überhang aus 2017
Gesamt: 1838 KT (2942 in 2017)

## Slide 22: Unfallbedingte Krankentage

## Slide 23: Durchschnitt KT / U

## Slide 24: Unfallbedingte Ausfalltage Unfälle - GSG
60 KT durch 2 meldepflichtige Unfälle
      30 KT / U (+ 0,22)
Vergleich zu 2017: 268 KT bei 9 Unfällen  29,78 KT / U

## Slide 25: 58 Unfälle Landesforst MV
Leichte Unfälle ( 4 – 20 KT )
37 ( = 63,79 % ) (409 KT)
Mittlere Unfälle ( 21 – 45 KT )
13 ( = 22,41 % ) (364 KT)
Schwere Unfälle ( 46 – 90 KT )
4 ( = 6,9 % ) (274 KT)
Sehr schwere Unfälle ( > 90 KT )
4 ( = 6,9 % ) (563 KT)

## Slide 26: Unfallschwere / Anzahl

## Slide 27: 2 Unfälle GSG
Leichte Unfälle ( 4 – 20 KT )
0 ( = 0 % ) (0 KT)
Mittlere Unfälle ( 21 – 45 KT )
2 ( = 100 % ) (60 KT)
Schwere Unfälle ( 46 – 90 KT )
0 ( = 0 % ) (0 KT)
Sehr schwere Unfälle ( > 90 KT )
0 ( = 0 % ) (0 KT)

## Slide 28: Verteilung der Unfälle
Ganzjährig Unfallfrei
FoÄ Lüttenhagen, Neubrandenburg, Neu Pudagla, Rügen, Dargun, Stavenhagen, Grabow, Schildfeld, KFN, Zentrale ( NPA Vorpommern, BRA Schaalsee-Elbe )
Nur 1 meldepflichtiger Unfall
FoÄ Gädebehn, Friedrichsmoor, Kaliß, BT FVI ( NPA Müritz, BRA SOR )
Spitze mit 5 Unfällen  FoÄ Neustrelitz, Sandhof, Schlemmin gefolgt mit je 4 U.  FoÄ Rothemühl, Billenhagen, Karbow

## Slide 29: Reihung nach Unfallquote
Sandhof – 208,33 ( 0,0 ) – 5 AU
Karbow – 142,86 ( 34,50 ) – 4 AU
Schlemmin – 131,58 ( 77,90 ) – 5 AU
Rothemühl – 109,59 ( 52,60 ) – 4 AU
Billenhagen – 103,90 ( 50,60 ) – 4 AU
Schuenhagen – 95,24 ( 31,70 ) – 3 AU
Neustrelitz – 87,72 ( 80,60 ) – 5 AU
Gädebehn – 48,78 ( 47,60 ) – 1 AU
(Klammerwerte in 2017) (sog. Tausend-Mann-Quote)

## Slide 30: Vergleich 2017 zu 2018

## Slide 31: Anzahl Unfälle und Krankentage
Neustrelitz – 5 Unfälle  87 KT
Sandhof – 5 Unfälle  123 KT
Rothemühl – 4 Unfälle  91 KT
Billenhagen – 4 Unfälle  57 KT
Schlemmin – 5 Unfälle  45 KT
Karbow – 4 Unfälle  207 KT
Gädebehn – 1 Unfall  11 KT
Friedrichsmoor – 1 Unfall  23 KT
Kaliß – 1 Unfall  12 KT
Jasnitz – 1 Unfall  121 KT
BT FVI – 1 Unfall  74 KT

## Slide 32: Wahrnehmung der Verantwortung
Schlussbemerkung wie bei vielen vorherigen Präsentationen:
  Keiner darf die Augen zumachen, wenn er Fehlverhalten feststellt. Jeder ist zum Einschreiten verpflichtet.
Sinngemäße Hinweise der SI nach Kontrollen bzw. Unfalluntersuchungen:
  Die festgestellten Mängel sind auszuwerten und ggf. geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

## Slide 33
 Weiter geht`s mit Aktuellem im Arbeitsschutz.
 Doch zunächst, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.